Основные взрывоопасные газы:

| Наименование | Химическая формула | Значение концентрации в об.д. (100 % НКПР) | Молекулярная масса газа, г/моль | Воздействие на организм человека и окружающую среду. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | СН4 | 4,4 об.д. | 16,04 | При воздействии углеводородов на ​организм человека появляется неустойчивость реакций ​центральной нервной системы. |
| Пропан | С3Н8 | 1,7 об.д. | 44,09 |  |
| Этилен | С2Н4 | 2,3 об.д. | 28,05 |  |
| Бутан | С4Н10 | 1,4 об.д. | 58,12 |  |
| Пентан | С5Н12 | 1,4 об.д. | 72,15 |  |
| Гексан | С6Н14 | 1,0 об.д. | 86,18 |  |
| Водород | Н2 | 4,0 об.д. | 2,016 |  |

НКПР (LEL) – нижний концентрационный предел распространения пламени (минимальная концентрация горючего газа при которой возможен взрыв).

Основные токсичные газы:

| Наименование | Химическая формула | Молекулярная масса молекулы газа, г/моль | Воздействие на организм человека и окружающую среду. |
| --- | --- | --- | --- |
| Монооксид углерода (угарный газ) | СО | 28,01 | Угарный газ активно связывается с гемоглобином, образуя карбоксигемоглобин, и блокирует передачу кислорода тканевым клеткам, что приводит к летальному исходу. |
| Диоксид углерода (углекислый газ) | СО2 | 44,01 | При процессах горения активно вытесняет кислород из воздуха. |
| Сероводород | H2S | 34,07 | Очень токсичен. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть. |
| Оксид азота | NO | 30,00 | Все оксиды азота физиологически активны. |
| Диоксид азота | NO2 | 46,00 |  |
| Диоксид серы | SO2 | 64,06 | Один из основных ядов, отравляющих окружающую среду. |
| Аммиак | NH3 | 17,03 | Высокие концентрации вызывают химические ожоги глаз, дыхательных путей и опасны для жизни. |
| Фосфин (фосфористый водород) | PH3 | 33,1 | Очень ядовитый, довольно неустойчивый газ со специфическим запахом ​гнилой рыбы. |
| Цианистый водород (синильная кислота) | HCN | 27,02 | Помутнение сознания. Сонливость. Головная боль. Тошнота. Одышка. Потеря сознания. Коллапс. Смерть. |
| Хлор | Cl2 | 70,9 | Если содержание хлора в воздухе составляет 0,1 %, то может наступить острое отравление, первый признак которого – приступы сильнейшего кашля. |
| Двуокись хлора | ClO2 | 67,45 | Двуокись хлора является особо опасным веществом. |
| Оксид этилена | C2H4O | 44,05 | Вещество раздражает глаза, кожу и дыхательные пути. Вдыхание очень высоких концентраций вызывает отек легких. Водный раствор вызывает ожоги кожи. Вещество оказывает действие на глаза, приводя к возникновению катаракты. |
| Фтористый водород | HF | 20,0 | Фтористый водород обладает резким запахом, дымит на воздухе (вследствие образования с парами воды мелких капелек раствора) и сильно разъедает стенки дыхательных путей. |

Кислород и озон:

| Наименование | Химическая формула | Молекулярная масса молекулы газа, г/моль | Воздействие на организм человека и окружающую среду. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кислород | О2 | 32,0 | Избыток и недостаток опасны для человека. Минимальный предел содержания 18 % об.д., максимальный 23 % об.д. |
| Озон | О3 | 48,0 | Образуется при электрических разрядах в атмосфере. Сильнейший окислитель. Экологически безопасен. ПДК суточная – 0,1 мг/м3. |

На каких производствах образуются токсичные газы.

| Химическая формула | На каких объектах требуется контроль загазованности. | ПДК |
| --- | --- | --- |
| СО | Все типы котельных, крытые автомобильные стоянки. | ПДК суточная – 20 мг/м3, ПДК разовая – 100 мг/м3. |
| СО2 | Все типы котельных, холодильные установки. | ПДК суточная – 9000 мг/м3, ПДК разовая – 27000 мг/м3. |
| H2S | Нефтяная и газовая промышленность. | ПДК суточная – 10 мг/м3, ПДК разовая – 20 мг/м3. |
| NO | Все типы котельных, экологический мониторинг. | ПДК суточная – 5 мг/м3, ПДК разовая – 10 мг/м3. |
| NO2 | Все типы котельных, экологический мониторинг. | ПДК суточная – 2 мг/м3, ПДК разовая – 10 мг/м3. |
| SO2 | Все типы котельных, экологический мониторинг. | ПДК суточная – 2 мг/м3, ПДК разовая – 5 мг/м3. |
| NH3 | Склады с холодильными установками. | ПДК суточная – 20 мг/м3, ПДК разовая – 60 мг/м3. |
| PH3 | Помещения предназначенные для хранения зерна и зернопродуктов. | ПДК суточная – 0,1 мг/м3. |
| HCN | Встречается в воздухе рабочих помещений при получении бензола, толуола, ксилола; на коксохимических заводах; при гальванопластическом золочении, серебрении и меднении; обогащении сульфидной свинцово-цинковой руды по флотационному методу; в доменном газе (0,03-0,3 г цианистых соединений на 100 м3); в сточных промывных водах газоочистки (2,7- 9 мг в 1 л воды). | ПДК суточная – 0,3 мг/м3. |
| Cl2 | Основная масса расходуется на хлорирование органических соединений – для получения растворителей, синтетического каучука, поливинилхлорида и других пластмасс, хлоропренового каучука, пестицидов, лекарственных средств, синтеза неорганических хлоридов, в целлюлозно-бумажной промышленности для отбеливания древесной пульпы, для очистки воды. В металлургической промышленности с его помощью получают очень чистые металлы – титан, олово, тантал, ниобий. Сжиганием водорода в хлоре получают хлороводород, а из него – соляную кислоту. Хлор применяют также для производства отбеливающих веществ (гипохлоритов, хлорной извести) и обеззараживания воды хлорированием. | ПДК суточная – 1,0 мг/м3. |
| ClO2 | Применяется на предприятиях для отбеливания древесной пульпы, целлюлозы, синтетических волокон, для подготовки питьевой и технологической воды, обеззараживания сточных вод. | Степень токсичности - 3, как у хлора. |
| C2H4O | Стерилизация в медицине и фармацевтической промышленности. | ПДК суточная – 1,0 мг/м3. |
| HF | Используется главным образом при органических синтезах, плавиковая кислота - для получения фторидов, травления стекла, удаления песка с металлического лития. | ПДК суточная – 0,1 мг/м3, ПДК разовая – 0,5 мг/м3. |